# RepairCafé am 17. November 2016 im Rosenwerk
Heute war es im Rosenwerk relativ beengt, dort siedeln sich weitere Initiativen an und da wird der Platz leider etwas weniger. Aber wir haben uns eingerichtet und pünktlich das RepairCafé geöffnet.
Ein Satelliten-Receiver stürzte immer ab, wenn der Besitzer versuchte Aufnahmen auf die externe Festplatte zu überspielen. Wir suchten nach Softwareaktualisierungen, aber da gab es keine. Wir vermuten, dass der USB-Anschluss mit der externen Festplatte ohne eigenes Netzteil überfordert sein könnte, denn die Übertragung auf einen USB-Stick klappte. Wir empfahlen einen aktiven USB-Verteiler (mit eigenem Netzteil) dazwischen zu schalten.
Bei einer Mikrowelle war das Netzkabel beschädigt. Wir haben es gegen ein mitgebrachtes Ersatzteil ausgetauscht.
Bei einem Tintenstrahldrucker hatte die Besitzerin die schwarze Patrone selbst nachgefüllt. Allerdings war der Druckkopf komplett eingetrocknet. Glücklicherweise ist bei ihrem Modell der Druckkopf an der Patrone dran und kann so mit einer neuen Patrone gleich mit erneuert werden.